## Slide 1
PATENT | 专 利 介 绍
基于可加载内核模块的
云宿主机 CPU 与内存硬件故障自隔离方法及系统
把 “整机宕机丢 100 个 VM” → “隔离一个核丢 1 个 VM”
不改内核源码 · 外挂 ko
无下电隔离 · 绕开 hotplug 死锁
CPU + 内存 双故障域
实现：cpu_fault_isolate.ko（CFI + MFI） | 实证：Huawei 2288H V5 + HCE2 物理机 | 2026-06

## Slide 2
01
问题：单器件故障 → 整机宕机
专利介绍
单台云宿主机承载 上百个 VM。任一 CPU 缓存 / TLB / 总线或内存器件出现不可纠正错误（UCE）：
单核 Cache 1bit 翻转 → do_machine_check() 早期 mce_panic() → 整机 panic + kdump + 重启 → 全部 VM 同时掉线
故障爆炸半径被放大到整机；事件在 panic 时刻来不及进入可处置的解码链，丧失“局部隔离、整体存活”的机会。
云厂商的现实约束（决定了方案形态）：
机型异构
Intel / AMD x86 与鲲鹏 arm64 并存
内核碎片化
upstream 与 vendor 内核并存，关键符号未导出、无 sysfs
hotplug 不可靠
vendor 内核 CPU 热插拔回调链存在硬死锁
不能改源码
无法为每个内核版本逐一改并重发内核
结论：需要一种以可热插拔 / 可灰度 / 可回滚的外挂内核模块交付、同时覆盖 CPU 与内存、跨架构自适应的硬件故障运行时自隔离方案。

## Slide 3
02
现有技术与 GAP
专利介绍
现有技术
核心做法
与本方案的 GAP
US 11829265 / 11385974 VM 宿主机内存 UCE 恢复
内核内置 MCE handler 识别内核访问 guest 内存的 UCE，通知 VMM 注入模拟 MCE 或迁移 VM
只管内存、不处理 cache/核心；逻辑内嵌内核需定制；不隔离物理核
US 12222830 / 11847036 / 11531607 失效从核 CPU 故障隔离（AMP）
裸机非对称多处理：NMI→自定义 panic handler→关停 CPU 核→上下文切回主实例恢复
面向裸机 AMP 非云宿主机；真关核+上下文切换；不分缓存层级；无 VM 疏散
内核既有原语 mce_tolerant / CEC / hotplug / isolcpus
纠错与隔离的孤立单点能力
isolcpus 仅启动期静态；CEC 仅 x86、无上报；hotplug 在 vendor 内核死锁
GAP：无人将“外挂 ko 运行时抑制 panic + 接管 + 按缓存拓扑分级隔离核 + 无下电绕开死锁 + 白名单落点甄别 + CPU/内存双域跨架构”整合为端到端方案。

## Slide 4
03
创新点：六大机制有机组合
专利介绍
1
运行时 panic 抑制 + 接管接力
kprobe 直写未导出 mce_tolerant，致命 MCE 退化为“记录+返回”回流解码链，模块接管分类隔离；双层 panic 兜底，卸载完整回滚
2
三档隔离 + 无下电隔离模式 ★
full/inactive/soft 按内核能力自适应；inactive 清 cpu_active_mask + 迁 IRQ，CPU 在线但调度/中断不可见，绕开 hotplug 死锁
3
按缓存物理拓扑分级决策
L1/L2/TLB/总线 per-core → 隔离该核；L3/LLC socket 共享 → 仅记账上报交 daemon，避免误伤健康核
4
内核-用户态延迟隔离协议
进入隔离态先通知 daemon 热迁移 VM，收 ACK 再下线；超时强制兜底，兼顾“尽快隔离”与“零损失疏散”
5
内核态 UCE 落点甄别白名单 ★
页归属×消费方式×可恢复信号 二维判决：能救的救成单 VM 损失，不在白名单一律主动 kdump，杜绝静默数据损坏
6
统一双故障域 + 跨架构框架
CPU 与内存域共用 panic 抑制/netlink/daemon；内存域含页级 CE 预隔离+DIMM 介质记账；x86/arm64 可插拔后端
★ 新颖性最强、最难规避，建议优先布局

## Slide 5
04
技术效果与业务价值
专利介绍
物理机实证（同一份 .mce 注入，Huawei 2288H V5 + HCE2）：
未加载模块
mce_panic → kdump → 整机重启，全部 VM 掉线
加载模块（inactive）
故障核无下电隔离（迁 462 IRQ，CPU 仍在线），整机存活，该核对业务不可见
爆炸半径
整机 100+ VM
→ 单 VM / 热迁零损失
交付形态
外挂 ko
零源码改动 · 可灰度可回滚
算力留存
隔离对齐故障域
不误伤健康核
内存侧
CE 前兆期预隔离
+ DIMM 介质换件闭环
总体价值
把硬件故障从“大规模事故”降级为“单 VM 偶发重启”，杜绝静默数据损坏；一套框架统一覆盖 CPU 与内存两大宕机源、覆盖主流异构机型，显著提升公有云单机可用性与承载稳定性。